| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/νση : Αρτεσιανού 1, Καρδίτσα Τ.Κ. : 43131 Πληροφορίες : Ναταλία Τζέλλου Τηλ. : 2441350808 Email : ntzellou@dimoskarditsas.gov.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ για τις ανάγκες του Δήμου ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ οικονομικού έτους 2020 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 16439/2020 Καρδίτσα 29-09-2020 KA:30-7425.0040 |
| --- | --- |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 4.197,40 € |
|  |  | CPV : 38344000-8 |

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για τις ανάγκες προμήθειας από το Δήμο Καρδίτσας, ενός σταθμού μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας του 2020.

Ο εξοπλισμός του σταθμού αυτού, θα τοποθετηθεί στον αστικό ιστό της πόλης της Καρδίτσας, με σκοπό τη συλλογή δεδομένων πραγματικού χρόνου για την ποιότητα του αέρα, την ηχορύπανση και το μικρόκλιμα. Τα ιστορικά δεδομένα που προκύπτουν θα χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση ερευνητικών εργασιών και μελετών, για τη μελλοντική ένταξη του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων και τέλος για την εκπόνηση της μελέτης του ΣΒΑΚ, που θα πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα για την σύγκριση των δεδομένων της υπάρχουσας κατάστασης, με αυτά των μετρήσεων μετά την εφαρμογή των παρεμβάσεων της μελέτης.

Ο σταθμός μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα παρέχει τη δυνατότητα αναβάθμισης ή και αντικατάστασης των προεπιλεγμένων αισθητήρων. Επίσης θα παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω Ethernet καθώς και μέσω ασύρματου δικτύου WiFi.

Οι μετρήσεις θα αποθηκεύονται στην εσωτερική κάρτα μνήμης του μετρητικού σταθμού ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο στις υποδομές υπολογιστικού νέφους του Δήμου. Ο σταθμός θα συνοδεύεται από διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης των σημάτων, απεικόνιση γραφημάτων και εξαγωγή των καταγραφών σε αρχεία CSV.

# Μετρούμενοι Ρύποι

Οι μετρήσεις των ρύπων θα πραγματοποιούνται με συχνότητα 5 λεπτών καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου. Με κατάλληλους μικροεπεξεργαστές που είναι συνδεδεμένοι με τις ψηφιακές εξόδους των αισθητήρων υπολογίζονται κάθε ώρα οι μέσες ωριαίες τιμές ρύπανσης. Οι υπολογισμένες τιμές μεταβιβάζονται στην διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης μέσω της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

# Μετρούμενοι ρύποι

1. Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) με εύρος τιμών 0-5000 ppm

2. Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) με εύρος τιμών 0-1000 ppm

3. Οξείδια του αζώτου (NO2) με εύρος τιμών 0-5 ppm

4. Όζον (O3) με εύρος τιμών 0-5 ppm

5. Διοξείδιο του θείου (SO2) με εύρος τιμών 0-20 ppm

6. Υδρόθειο (H2S) με εύρος τιμών 0-10 ppm

7. Αιωρούμενα σωματίδια (PM2,5) με εύρος τιμών 0-999μg/m3

8. Αιωρούμενα σωματίδια (PM10) με εύρος τιμών 0-999μg/m3

# Μετρήσεις Μικροκλίματος

Οι μετρήσεις μικροκλίματος θα πραγματοποιούνται με συχνότητα 5 λεπτών καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου και θα αποστέλλονται μέσω της σύνδεσης στο διαδίκτυο στην πλατφόρμα διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των παραμέτρων μικροκλίματος της περιοχής.

# Μετρούμενοι παράμετροι μικροκλίματος:

1. Θερμοκρασία αέρα με εύρος -20 έως +80 oC

2. Σχετική υγρασία με εύρος 0-100 %

3. Ατμοσφαιρική πίεση με εύρος 300-1250 hPa

4. Ταχύτητα ανέμου με εύρος 0,1-71 m/s

5. Κατεύθυνση ανέμου με εύρος 0-360 oC

# Ηχητική Ρύπανση

Οι μετρήσεις θορύβου με εύρος επιπέδου 30-130 dB, θα πραγματοποιούνται κάθε 3 δευτερόλεπτα καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου. Ο κινητός μέσος όρος των τελευταίων μετρήσεων θα αποστέλλεται με συχνότητα 5 λεπτών μέσω της σύνδεσης στο διαδίκτυο στην πλατφόρμα διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της ηχορύπανσης της περιοχής.

# Υλικό Μετρητικού Σταθμού

Ο σταθμός θα βασίζεται σε υλικό ανοιχτής αρχιτεκτονικής θα διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας και μπαταρία για αδιάλειπτη λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ο σταθμός θα λειτουργεί με τροφοδοτικό χαμηλής τάσης DC 5V, 12V ή 24V και θα περιλαμβάνει εξωτερικό τροφοδοτικό κλειστού τύπου με καλώδιο μήκους τουλάχιστον 10 μέτρων.

Ο ενσωματωμένος καταγραφέας θα διαθέτει κάρτα microSD 32GB για την διασφάλιση των μετρήσεων σε περίπτωση απώλειας της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ο σταθμός θα περιέχει μικροϋπολογιστή με ενσωματωμένο web-server μέσω του οποίου ο υπεύθυνος διαχειριστής θα έχει την δυνατότητα να ελέγξει την κατάσταση του μετρητικού σταθμού, των αισθητήρων και να μεταφορτώσει τα ιστορικά δεδομένα απευθείας από τον σταθμό σε φορητό Η/Υ. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης των ρυθμίσεων διασύνδεσης του σταθμού με την διαδικτυακή πλατφόρμα.

Εγκατάσταση

Η τοποθέτηση του μετρητικού σταθμού θα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε στύλο φωτισμού ή στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτιρίου με χρήση ειδικών σφικτήρων ή βάση στήριξης. Οι εργασίες εγκατάστασης περιλαμβάνουν την τοποθέτηση του μετρητικού σταθμού στην προεπιλεγμένη θέση, την στήριξη του με ούπα και στριφώνια 8mm, την εγκατάσταση της απαιτούμενης καλωδίωσης που περιλαμβάνει το καλώδιο τροφοδοσίας 2x0.5mm και δικτύου PET UTP Cat5e με χρήση κατάλληλων στηριγμάτων τοίχου. Στην συνέχεια ο μετρητικός σταθμός θα συνδεθεί με τον δρομολ ογητή του Δήμου μέσω Ethernet ή μέσω ασύρματου δικτύου WiFi όπου και θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την σύνδεση του με το διαδίκτυο. Τέλος θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού της πλατφόρμας διαχείρισης σε εικονικό μηχάνημα του G-Cloud που θα έχει προεγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Ubuntu.

Η άνω προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού 4.197,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους με Κ.Α. : 30-7425.0040, ενώ θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το CPV της προμήθειας είναι 38344000-8. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα κόστη του υλικού και του λογισμικού και η εγκατάσταση αυτού.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί έως τις 30 Νοεμβρίου του 2020 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου θα περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού:

- Δήλωση συμμόρφωσης του προσφερόμενου είδους με τα αναγραφόμενα παρούσας Τεχνικής Έκθεσης.

- Τεχνικές λεπτομέρειες και περιγραφή της λειτουργίας του σταθμού.

- Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή για εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών (αρχομένης από την ημερομηνία παράδοσης του σταθμού.

Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο Καρδίτσας, όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και κατασκευής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ (€) / ΤΕΜΑΧΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης | 1 | 2.985,00 | 2.985,00 |
| Εργασίες εγκατάστασης σταθμού | 1 | 400 | 400,00 |
| Άθροισμα (€) |  |  | 3.385,00 |
| Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% |  |  | 812,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€) |  |  | 4.197,40 |

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΖΕΛΛΟΥ ΒΑΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. Α. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ