| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πληροφορίες : Ναταλία Τζέλλου Τηλ. : 2441350808 Email : ntzellou@dimoskarditsas.gov.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ οικονομικού έτους 2020 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 14249/2020 Καρδίτσα 31-08-2020 KA:30-7425.00040 |
| --- | --- |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 4.798,80 € |
|  |  | CPV : 44512940-3 |

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για τις ανάγκες προμήθειας από το Δήμο Καρδίτσας, δύο σταθμών μικροεπισκευής ποδηλάτων, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας του 2020.

Οι δύο σταθμοί θα καλύψουν ένα μέρος των αναγκών μικροεπισκευής των ποδηλάτων των δημοτών και των επισκεπτών με ποδήλατο της περιοχής, όλες τις ημέρες και ώρες. Με την εγκατάστασή του ο Δήμος Καρδίτσας αποσκοπεί στην προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης ή αναψυχής, το οποίο συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφορίας, του μποτιλιαρίσματος και κατά συνέπεια των ρύπων και του θορύβου εντός της πόλης, στην περιβαλλοντολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενίσχυση του ποδηλατικού τουρισμού. Το ποδήλατο είναι φιλικό στο περιβάλλον γιατί δεν έχει εκπομπές ρύπων.

Οι σταθμοί που θα τοποθετηθούν είναι μεν πρακτικοί και χρήσιμοι, αλλά και δημιουργούν εικόνα για το ποδήλατο και εκφράζουν την στήριξη του Δήμου Καρδίτσας προς τη βιώσιμη κινητικότητα.

Ποιο συγκεκριμένα, θα τοποθετηθεί ένας σταθμός στην πλατεία Ν. Πλαστήρα, απέναντι από τον σταθμό κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου, ο οποίος θα έχει και τη δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων, για την κάλυψη των αναγκών μικροεπισκευών των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης και ένας σταθμός στην οδό Ταυρωπού, στο ύψος του υδατόπυργου, δίπλα από το περίπτερο, για την κάλυψη των αναγκών κυρίως των ποδηλατών που επισκέπτονται τη λίμνη Ν. Πλαστήρα και των αθλητών που προπονούνται ή αγωνίζονται στην περιοχή αυτή.

Οι σταθμοί θα διαθέτουν μία ή δύο βάσεις στήριξης του ποδηλάτου, μία τρόμπα δαπέδου για το φούσκωμα των ελαστικών και μία σειρά από κατσαβίδια και κλειδιά για μικροεπισκευές και ρυθμίσεις του ποδηλάτου.

Η άνω προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού 4.798,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2020) και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους με Κ.Α. : 30-7425.0040, ενώ θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. CPV της προμήθειας: 44512940-3.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί έως τις 30 Οκτωβρίου του 2020 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ενδεικτική φωτογραφία σταθμών επισκευής ποδηλάτων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τον σταθμό με τη δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές :

- Απαιτείται μονοφασική παροχή 3x10 ρεύματος 220V, με ασφάλεια 35 A

- Η παροχή να έχει ισχύ max 8 KVA

- Να διαθέτει ρελέ διαρροής  (RCD) 30 mA

- Να διαθέτει αυτόματη ασφάλεια μονοφασική με ονομαστική ένταση 16 Α

- Να διαθέτει γενική ασφάλεια 35 Α

- Για την εγκατάσταση – σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο χαμηλής τάσης ή με υφιστάμενη παροχή, θα πρέπει :

- Να γίνει αρχικά προέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

- Να τοποθετηθεί ο σταθμός στο σημείο που έχει καθοριστεί για να συνδεθεί με την παροχή ηλεκτροδότησης

- Να γίνει δοκιμαστική εκκίνηση και έλεγχος λειτουργίας της πρίζας

Και οι δύο σταθμοί θα πρέπει :

Να είναι αυτοστήρικτοι με περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα, με ειδική βαφή ανθεκτική στα καιρικά φαινόμενα (powder coating)

- Να δοθεί εγγύηση καλής εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή

- Να διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μηνών που αφορά την κατασκευή, τις κολλήσεις και την ποιότητα των υλικών και αξεσουάρ.

Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου θα περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού :

- Δήλωση συμμόρφωσης των προσφερόμενων ειδών με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης.

- Περιγραφή της λειτουργίας των σταθμών.

- Τεχνικές λεπτομέρειες για όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

- Φωτογραφίες και ενημερωτικά φυλλάδια των προσφερόμενων σταθμών.

- Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή για Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών (αρχομένης από την ημερομηνία παράδοσης των σταθμών).

Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει στον Δήμο Καρδίτσας, όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και κατασκευής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ (€) / ΤΕΜΑΧΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Σταθμός επισκευής ποδηλάτων με δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Σταθμός επισκευής ποδηλάτων | 1 | 1.670,00 | 1.670,00 |
| Άθροισμα (€) |  |  | 3.870,00 |
| Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% |  |  | 928,80 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€) |  |  | 4.798,80 |

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΤΖΕΛΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΑΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ |
| --- | --- |